UAB “Agespa” nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

VISADA ĮSITIKINKITE, KAD DIDMAIŠIS YRA SAUGIAI PRITVIRTINTAS PRIE KELIMO ĮRENGINIO.

###### NEKIŠKITE RANKOS Į DOZATORIŲ.

##### NIEKADA NEDIRBKITE, NESTOVĖKITE PO PAKELTU DIDMAIŠIU.

###### ĮSITIKINKITE, KAD APLINKUI NEBŪTŲ VAIKŠČIOJANČIŲ ŽMONIŲ.

###### YRA TIKIMYBĖ, KAD IŠ MAIŠO GALI KARTU SU PILAMA    MEDŽIAGA IŠKRISTI IR IŠPJAUTA MAIŠO MEDŽIAGA.

# ĮRENGINIO MONTAVIMAS

- PATIKRINKITE ar fiksavimo žiedas iki galo prisuktas.

- Nuimkite apsaugą, apsaugančią pjovimo geležtes.

- Tvirtai paimkite už sukimo rankenų ir spaudžiant įtaisą sukite kol įsisuks į maiša. Sklendė turi būti uždaryta.

- Užsukite apsauginį žiedą, kol  žiedas palies maišą.

- Apsauginį žiedą sukite tol kol dozatorius bus pilnai užfiksuotas.

- Pritvirtinkite prailginimo vamzdį (jei reikia), tiesiog sukite jį.

- Prieš nuleidžiant maišą ant žemės, nuimkite prailginimo vamzdį, kad galėtumėte laikyti maiše nepanaudotą medžiagą.

- Pilimo metu dozatoriaus vožtuvą  tiesiog atidarykite-uždarykite.

- ĮSPĖJIMAS! Aštrios pjovimo geležtės!

Nekiškite savo rankos į dozatorių.